## Slide 1
常用方法—8D法

## Slide 2
8D法概述
第一章
8D法实施步骤
第二章
8D法具体适用条件
第三章
8D法在制程中的应用
第四章
目录
Contents

## Slide 3
8D法概述
8D: 8 Disciplines of Problem Solving
解决问题的8个步骤，即团队导向问题解决方法。由8个步骤和一个准备步骤组成
8D 是解决问题的一种工具，通常是客户所抱怨的问题要求公司分析，并提出永久解决及改善的方法，比改善行动报告 (Corrective Action Report) 更为严谨。
8D 是福特开发的一种解决问题的方法，更是一种彻底解决问题的文化。

## Slide 4
8D法概述
8D能给我们带来什么好处？
建立团队，训练合作技巧，提升个人能力！
(组织，沟通，团队协作，分析，表达）
推进有效的问题解决和预防技术，防止同类问题再发生，提高质量和生产率！
快速圆满解决问题，提高客户满意度，取得更多订单！

## Slide 5
8D法概述-相关术语
8D相关术语
术语名称 | 术语含义
现象 | 问题的表现形式，能够被人们发现的情况和征兆。
问题 | 现象的内涵，有待解决的期望差距，应作为小组的工作决目标。
潜在原因 | 导致现象和问题产生的内在原因。
根本原因 | 产生问题的真实原因。
应急措施 | 紧急情况发生后制定的减少损失方案。
临时措施 | 短期实施有效的、能够临时解决部分问题的措施，不能成为永久措施。
永久纠正措施 | 针对根本原因进行问题解决，能够真正解决问题的纠正措施。

## Slide 6
8D法的实施步骤
D0
8D准备-了解问题
D3
实施和验证临时措施
D2
问题描述
D1
成立小组
D8
团队祝贺
D5
确定纠正措施
D6
实施和验证纠正措施
D7
预防再发生
D4
确认和验证根本原因
确定识别可能
的原因
选择最有可能
的原因
识别可能的解决
方法
最有可能的原因
是根本原因吗?

## Slide 7
8D法的实施步骤
D0 | 确定问题 | 针对问题发生的情况，确定问题是否需要用8D法来解决 | 判断问题的类型、大小、范畴等 | 柏拉图 推移图
D1 | 小组成立 | 由具有专业知识和技术的人员成立小组，有效分析问题原因并制定纠正措施，明确组长和指导人员 | 成员选择、目标确定、合理分工、程序明确等 | ——
D2 | 问题陈述 | 汇总问题现象，收集数据以详细陈述问题 | 收集数据以说明问题、审核数据以定义问题、复杂问题细分、评定风险 | 推移图、质量风险评定、FMEA检查表、柏拉图
D3 | 制定短期措施 | 确保在实施永久措施前，制定短期措施进行问题及时处理 | 评价应急措施、确定临时措施、实施措施并记录、验证实施效果 | FMEA、DOE鱼刺图、FTA、控制图
D4 | 确定并验证 根本原因 | 使用统计工具罗列潜在原因，通过对环境、流程等进行测试确定产生问题的根本原因 | 评估潜在原因、验证原因对问题的影响 | 头脑风暴、柏拉图、FEMA
步骤 | 执行目的 | 关键要点 | 相关方法工具

## Slide 8
8D法的实施步骤
D5 | 选择并验证永久纠正措施 | 验证永久纠正措施方案，并进行评审从而确定其能够解决问题且不易产生不良影响 | 决策最佳措施方案、重新评估临时措施、验证永久措施方案、管理者审批永久措施方案、制定监控计划等 | FMEA、头脑风暴、控制图
D6 | 实施永久纠正措施 | 实施永久纠正措施方案，确定过程控制方法 | 执行永久措施、确认问题解决情况、修正监控计划 | 防错措施 统计控制 FMEA
D7 | 预防再次发生 | 修正管理程序和制度以及工作惯例等，防止问题再次发生 | 制定预防措施、验证措施有效性、执行预防措施 | FMEA 推移图
D8 | 小组祝贺 | 认可小组的集体工作能力，对小组工作进行总结并祝贺 | 保留重要文件、总结经验、赞赏团队力量、奖励 | ——
步骤 | 执行目的 | 关键要点 | 相关方法工具

## Slide 9
8D法具体适用条件
解决当过程能力指数低于其应有指数值时所出现的问题。
需要在统计制程管制与实际品质提升之间建立联系时。
当大量客户投诉事件发生，需要提供解决问题的方法时。
需要对重大事故发生后的问题进行解决时。
解决不合格产品的相关问题时。
解决反复出现的问题时。
需要组织或团队力量解决问题时。
应该指出的是，并不是所有问题都适合用8D法进行解决。8D法主要针对重复发生的、一直没有解决的、比较重大的问题。

## Slide 10
8D法在制程中的应用
某企业包装车间关于8D法的应用案例
某企业包装车间在使用机用膜时频繁出现断裂现象，造成包装进度延迟，影响产品交付。生产管理部、品质保障部、销售部、库房管理部等人员组成问题解决小组，专项解决该问题。
一、问题描述
问题解决小组对问题出现的时间、地点、相关人员、次数以及产生的后果、不良影响等进行详细描述。
二、确认临时措施
品质保障部安排人员到机用膜生产厂家了解问题原因，对现有机用膜进行全数检验。
三、查找根本原因
小组成员运用因果图法、矩阵表法、柏拉图法确定根本原因是产品堆放高度有误、包装方式不合理。
四、制定并验证纠正措施
小组提出修改搬运作业方法和改变包装方式的纠正措施，并进行小批量实施验证，确定其可行性。
五、制定永久纠正措施
小组制定了永久纠正措施，内容包括修改作业流程和规范等，经过30天的执行，验证了永久纠正措施的有效性，临时措施中的全数检验措施取消。
六、避免再次发生
小组将永久纠正措施进行标准化并进行广泛宣传培训。
七、小组祝贺
经过成本核算，小组对问题的快速解决为企业减少损失20 000元，获得企业领导的认可和表扬。

## Slide 11
类别 | 课程名称 | 课程时间 | 课程费用（元） | 课程周期 （天） | 开课 地点
9月 | 设计开发质量管理(DQM)实战班 | 9月06-07日 | 3800 | 2天 | 上海面授 或 在线直播
 | 注册质量经理(CQM)职业认证研修班 | 9月20-24日 | 9800 | 5天 | 
报名咨询电话：021-52961817
/18964084928
中国质量俱乐部 2023年度9-10月份开课计划
10月 | 质量4.0理论与应用 | 10月13日 | 2800 | 1天 | 上海 面授 或 在线 直播
 | 注册质量工程师（CQP）职业认证研修班 | 10月19-22日 | 7000 | 4天 | 
 | 注册精益六西格玛黑带（LSSBB）职业认证研修班 | 10月19-22日 11月02-05日 12月07-10日 | 31600 | 12天 | 
11月 | 注册精益六西格玛绿带（LSSGB）职业认证研修班 | 11月10-12日 12月08-10日 | 9800 | 6天 | 上海面授 或 在线直播
 | 注册质量总监（CQD）职业认证研修班 | 11月22-26日 | 11800 | 5天 | 
●凡报名参加线上远程教学的同学，可在5年内免费参加同主题的线下课程
●课程赠送老师授课工具包，方便大家复习转化。
●会员企业参加学习，可联系班主任，参加优惠活动。

## Slide 12
中国质量俱乐部 2023年度沙龙计划
场次 | 月 | 日 | 主题 | 地点
1 | 3月 | 25日 | 长三角地区质量人交流会 | 上海
2 | 4月 | 19日 | 珠三角地区质量人交流会 | 深圳
3 | 5月 | 20日 | 浙江地区质量人交流会 | 杭州
4 | 7月 | 08日 | 福建地区质量人交流会 | 厦门
5 | 7月 | 29日 | 山东地区质量人交流会 | 青岛
6 | 8月 | 26日 | 京津冀地区质量人交流会 | 合肥
7 | 10月 | 15日 | 珠三角地区质量人交流会 | 广州
8 | 11月 | 17日 | 第9届企业改进案例大赛 | 成都
9 | 11月 | 18日 | 第16届中国质量俱乐部年会 | 成都
10 | 12月 | 23日 | 长三角地区质量人交流会 | 苏州
●10月15日珠三角地区质量人交流会将于广州举办
●11月17日第九届企业改进案例大赛将于成都举办
●11月18日第16届中国质量俱乐部年会将于成都举办
线下交流、持续提升
扫描二维码即可报名